BALLOON TRACK – stručný návod pro instalaci a nastavení

- stáhnout program wbaltrak z http://www.eoss.org/wbaltrak/

- podrobný návod je na  http://www.eoss.org/wbaltrak/Balloon_Track_Manual.pdf

- program nainstalovat a připravit si vhodnou mapu se známými body pro kalibraci

(např. GPS poloha měst)

- SETUP - základní nastavení programu pro ozónové sondy s padákem (přibližné hodnoty)

„Ascent rate“ - rychlost stoupání bývá většinou 5m/s – nastavuje se ale v m/min – tedy 300

„Descent rate“ - rychlost pádu  se během letu hodně mění – jedná se o vyzkoušenou průměrnou hodnotu pro ozonové sondy s padákem – 1080m/min

Burst altitude – výška prasknutí balonu – obvykle 32-34km

Jinak pro info – doba letu sondy je cca 2h, výdrž baterií 7-9h

Vypouštění sondy 1115 UTC

Dopad 1315 UTC

Kompletní data (do výšky 32km) jsou k dispozici na internetu až cca v 1430 UTC

(data do výšky 16km – 100hPa bývají většinou mnohem dříve)

Sondy se vypouštějí přesně v těchto časech: 0530z / 1115z / 1730z / 2330z

Slyšitelnost sondy v terénu (50mW) bývá 2 - 7km

5. výběr místa startu balonu

Zde je třeba zadat do „Launch site data“  údaje o místu vypouštění sondy – dle seznamu WMO RAOB stanic (lauchsites.txt)

Pomocí tlačítka „Select New Landing Site“ lze uložit více WMO RAOB stanic a přepínat je pomocí tlačítka ACTIVATE

6. Kalibrace mapy – kliknout na tlačítko SCAN MAP

Pomocí menu „Open Map“ vybrat soubor s mapou

Pomocí menu „Map gegistration“ - „Two point registration“ vybrat kliknutím dva body (nejlépe v protilehlých koncích) a zadat jejich zeměpisnou polohu

7. Stažení dat pro požadovanou WMO RAOB stanici z http://climate.cod.edu/data/raob/LK520.txt

(LK520 odpovídá stanici 11520 Praha-Libuš)

8. Načtení dat do programu FILE – OPEN – LK520.txt

Odkliknout případná chybová hlášení

Pomocí tlačítka „SCAN MAP“ lze zobrazit trasu letu sondy a místo dopadu (azimut, vzdálenost, souřadnice dopadu). Souřadnice dopadu jsou i na posledním řádku na hlavní straně programu.